СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Технологическая часть

1.1. Подготовка и прихваточная сварка

1.2. Завершение сварки шва

1.3. Режимы газовой сварки

1.4. Оборудование и материалы применяемые при выполнение работ

1.5. Дефекты сварных швов

1.6. Методы контроля сварных соединений

1.7. Техника безопасности и охрана труда

1.8. Специальная одежда для сварщика

2. Организационно-экономическая часть

2.1. Организационно-экономическая часть

2.1. Организация рабочего места сварщика

2.2. Расчет объемов расхода газа и присадочной проволоки

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Подготовка и прихваточная сварка

Установите одну заготовку вертикально между двумя огнеупорными кирпичами, а вторую с помощью плоскогубцев – под углом чуть меньше 90о  к первой. Наклонив горелку так, чтобы она располагалась под одинаковыми углами к обеим заготовкам, установите ее посередине будущего шва и перемещая ее круговыми движениями, выполните прихватку. Затем выполните прихватки по краям заготовок и в промежуточных точках (рис.1)

Рис. 1. Сварка наружного углового шва (подготовка и прихваточная сварка)

1.2. Завершение сварки шва.

Начав сварку с правого конца (левше удобнее начинать с левого) перемещайте горелку по прямой вдоль краев пластин. Держите горелку так, чтобы ее пламя разделялось краями пластин, при этом край ядра пламени должен находится на расстоянии 2 мм под ними. После окончания сварки шов должен заполнять угол, образованный торцами пластин (рис.2)

Рис. 2. Завершение сварки шва